## Slide 1: CES Seminararbeit
Aachen, 01. November 2019
Christian Geller
Entwicklung eines Tools zur automatisierten Erstellung komplexer Straßennetze ausgehend von einer logischen Beschreibung
Institut für Kraftfahrzeuge (ika)

## Slide 2: Agenda
Motivation
Entwicklung des Generators
Beispiele
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Motivation
Simulationen zur Absicherung von automatisierten Fahrfunktionen
Streckenbeschreibungen für Verkehrssimulationen
  Strecken als Abbild der Realität (Händische Erstellung mit aufwendigen Tools)
  Mögliche, valide Strecken (Einhaltung von Grenzwerten)
Ziel ist Streckenbeschreibung im gängigem OpenDRIVE Format

## Slide 4: Motivation: Allgemeine Streckenbeschreibung
Drei relevante Ebenen
  Straßenbegrenzung und Straßenmarkierung
  Stationäre Objekte: z.B. Beschilderung
  Quasistationäre Objekte: z.B. Baustellen
Referenzlinie kann analytisch beschrieben werden
  Geraden
  Spiralen
  Kreisbögen

## Slide 5: Motivation: Abstraktionslevel
Szenarienbasiertes Testen
  Strecke ist Teil eines Szenarios
Funktionale Streckenbeschreibung
  Definition durch Beschreibungen
  Hohe Abstraktion
Logische Streckenbeschreibung
  Definition durch Parameter
  Fester Wertebereich für jeden Parameter
Konkrete Streckenbeschreibung
  Definition durch Parameter
  Fester Wert für jeden Parameter

## Slide 6: Motivation: Ziel der Arbeit
  Generierung von konkreten Strecken zur Verwendung in Simulationen
  Fokus auf innerstädtische Kreuzungen
  Benutzerfreundliches Eingabeformat
  Basierend auf logischer Beschreibung (Annahmen und Standardwerte)
  Ausgabe im Format
    eindeutige, komplexe Definition der einzelnen Straßen
    in Praxis nur umsetzbar mit Generatoren (komplex und aufwendig)

## Slide 7: Agenda
Motivation
Entwicklung des Generators
Beispiele
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 8: Entwicklung des Generators
Logische Beschreibung
  Parameter liegen in definiertem Wertebereich
  Standard Annahmen für Kreuzungen
    Kreuzungsmittelpunkt liegt in Ursprung
    Standard Kreuzungsbereichsgröße
    Standard Fahrbahnbreite
    Verbindung aller Fahrbahnen
    Hauptstraßen haben Linksabbiegerspuren
    …
Vorgeschriebene Nutzereingaben
  Kreuzungstyp
  Geometrien der Straßen
  Schnittwinkel der Straßen
Optionale Nutzereingaben
  Fahrbahnanzahl
  Fahrbahnbreite
  Fahrbahnmarkierung
  Spuraufweitung
  Spurverengung
  Verkehrsschilder
  Kreuzungsbereichsgröße
  Kreuzungsverbindungen
  …

## Slide 9: Entwicklung des Generators: Beispiel X-Kreuzung
Input: Kreuzungstyp, Straßen mit entsprechendem Schnittwinkel
Extraktion der Daten aus dem XML-Input File
Berechnung des Kreuzungsbereiches ausgehend vom Kreuzungsmittelpunkt/Kreuzungsschnittpunkt
Generierung der 4 Ausgangsstraßen inkl. Fahrbahnen und Markierungen
Berechnung der Referenzlinien der Verbindungsstraßen
Generierung der Verbindungsstraßen inkl. Fahrbahnen und Markierungen
Speichern der Datenstruktur im OpenDRIVE Format
Ouput: X-Kreuzung im OpenDRIVE Format

## Slide 10: Agenda
Motivation
Entwicklung des Generators
Beispiele
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 11: Beispiel: X-Kreuzung
eine Hauptstraße
zwei Nebenstraßen
zusätzliche
Spuraufweitungen
  kubisch
  linear
Sperrbereich
Input:
55 Zeilen
Output:
1091 Zeilen

## Slide 12: Beispiel: Kreisverkehr
zweispuriger
Kreisverkehr
Input:
38 Zeilen
Output:
988 Zeilen

## Slide 13: Beispiel: komplexes Straßennetzwerk
Anordnen und
Verbinden von
Segmenten
Bushaltestellen
Parkbuchten
Verkehrsinseln
Spuraufweitungen
…
Input:
248 Zeilen
Output:
5191 Zeilen

## Slide 14: Agenda
Motivation
Entwicklung des Generators
Beispiele
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 15: Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
Generierung von konkreten Strecken, insbesondere Kreuzungen
Verwendung von Annahmen und einer logischen Streckenbeschreibung
Benutzerfreundliche und kurze Eingabedatei
Immer Valide Strecke
Ausgabe im gängigen OpenDRIVE Format
Ausblick
Erweiterung für Autobahnen
Erweiterung für weitere Fahrbahnmarkierungen oder Objekten
Letztlich durch offenes OpenDRIVE Format jede mögliche Streckengenerierung denkbar

## Slide 16
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
Fragen ?